## Slide 1: INSTALACJA WODNO - KANALIZACYJNA

## Slide 2: ZNACZENIE INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ
W skład instalacji sanitarno-technicznej w zakładach gastronomicznych wchodzi:
instalacja wodociągowa wody zimnej i ciepłej
instalacja kanalizacyjna.
Woda jest podstawowym czynnikiem procesowym w zakładach gastronomicznych wykorzystywanym do:
sporządzania potraw,
mycia i płukania,
zmywania naczyń kuchennych i stołowych.
Źródło wody powinno znajdować się również w pomieszczeniach socjalnych i sanitarnych.

## Slide 3: INSTALACJA WODOCIĄGOWA WODY ZIMNEJ
Instalacja wodociągowa może być zasilana z:
wodociągu publicznego
lub lokalnego (studnie głębinowe).

## Slide 4: ELEMENTY SIECI WODOCIĄGOWEJ
Przewody (rury) – mogą być wykonane z tworzyw sztucznych (polichlorek winylu PCV, polietylen PE) lub metalu (stal, żeliwo, miedź).
  Rury z tworzywa sztucznego są odporne na korozję, elastyczne, mają małą wytrzymałość mechaniczną (uderzenia). Podstawowym sposobem łączenia rurociągów z rur z tworzywa sztucznego jest zgrzewanie. Można także stosować połączenia za pomocą kołnierzy i kształtek zaciskowych.
  Rury stalowe mają dobre właściwości mechaniczne (dużą wytrzymałość na rozciąganie, zginanie i ściskanie). Podstawowym sposobem łączenia rurociągów z rur stalowych jest spawanie. Mogą być również łączone na kielich lub kołnierze.

## Slide 6: ELEMENTY SIECI WODOCIĄGOWEJ
Kształtki i łuki – odcinki rur zagięte umożliwiają zmianę kierunku przebiegu rurociągu.
Rozgałęzienia (trójniki i czwórniki) – stosowane w celu rozgałęzienia rurociągu.
Zawory redukujące – służą zmniejszaniu ciśnienia wody.
Filtry oczyszczające wodę – służą do usuwania zanieczyszczeń z wody.
Zaślepki – są stosowane do zamykania rurociągu na ich końcach.
Wodomierz – służy do pomiaru zużytej wody.
Zawory zwrotne – zapobiegają cofaniu się wody.
Odpowietrzniki – umożliwiają usunięcie powietrza utrudniającego przepływ wody. Instaluje się je w najwyższym punkcie instalacji.

## Slide 7
KSZTAŁTKI
TRÓJNIKI

## Slide 8
ZAWÓR REDUKCYJNY
FILTR DO WODY

## Slide 9
ZAŚLEPKA
WODOMIERZ

## Slide 10
ZAWÓR ZWROTNY
ODPOWIETRZNIK

## Slide 11: WEWNĘTRZNA SIEĆ WODOCIĄGOWA
Wewnętrzna sieć wodociągowa zaczyna się za wodomierzem. Wodomierz instaluje się w piwnicy lub w specjalnej studzience między zaworami przelotowymi odcinającymi dopływ wody, w celu naprawy czy wymiany wodomierza lub całej sieci wewnętrznej. Składa się z rur, rozdzielaczy poziomych, rozprowadzających wodę do poszczególnych części obiektu na różne kondygnacje oraz z rozgałęzień, rozprowadzających wodę od pionów do punktów poboru.

## Slide 14: INSTALACJA WODY CIEPŁEJ
Ciepła woda użytkowa (zwana w skrócie c.w.u.) jest to woda pitna podgrzana do odpowiedniej temperatury, będąca pod odpowiednim ciśnieniem. Przygotowywana jest przez urządzenie stanowiące część instalacji wodociągowej.
Instalacja ciepłej wody powinna zapewniać uzyskanie w punktach poboru temperatury wody nie niższej niż 55°C i nie wyższej niż 60°C.
W pomieszczeniach zmywalni powinny znajdować się urządzenia podgrzewacze do wyparzania naczyń kuchennych i stołowych, podgrzewające wodę do temperatury około 90°C, jeśli zmywalnia nie jest wyposażona w urządzenia z własnymi elementami grzejnymi.

## Slide 15: INSTALACJA WODY CIEPŁEJ
Podział instalacji c.w.u.:
instalacja c.w.u. zasilana centralnie – wykorzystująca ciepło dostarczane przez elektrociepłownię i podgrzewająca wodę w instalacji wodociągowej
instalacja c.w.u. zasilana lokalnie – z wykorzystaniem urządzeń pojemnościowych (bojlery) i przepływowych (kotły)

## Slide 17: ZASADY UŻYTKOWANIA INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ
Kontrolować szczelność instalacji
Sprawdzać działanie zaworów odcinających
Kontrolować jakość wody pitnej
Stosować stacje i preparaty zmiękczające wodę
Sprawdzać stopień osadzenia kamienia w urządzeniach
Okresowo konserwować węzły ciepłownicze i urządzenia do podgrzewania wody, zgodnie z przepisami
Okresowo kontrolować układy wentylacji i przewodów spalinowych niezbędnych przy urządzeniach grzewczych
Utrzymywać odpowiednią czystość mikrobiologiczną c.w.u.

## Slide 18: INSTALACJA KANALIZACYJNA
Instalacja kanalizacyjna służy do odprowadzenia wody zużytej, zanieczyszczonej (tzw. ścieków) do kanalizacji miejskiej lub lokalnej oczyszczalni ścieków.
W zakładach gastronomicznych odprowadza się ścieki pochodzenia technologicznego i sanitarnego.
Ścieki technologiczne odprowadzane są z pomieszczeń produkcyjnych, magazynowych, pomocniczych, zmywalni, natomiast ścieki higieniczno-sanitarne (ścieki bytowo – gospodarcze) powstają głównie z urządzeń sanitarnych.

## Slide 19: ELEMENTY INSTALACJI KANALIZACYJNEJ
Podejścia – odcinki rur łączące przybory sanitarne z pionem kanalizacyjnym (inaczej spustem), czyli pionowym odcinkiem rury o dużej średnicy, do którego spływają ścieki z podejść kanalizacyjnych. Rury kanalizacyjne wykonane są z polichlorku winylu PCV i są łączone za pomocą kielichów i uszczelek gumowych.
Poziom kanalizacyjny (przewód odpływowy) – spływają do niego ścieki z jednego lub kilku pionów.
Przykanalik (podłączenie kanalizacyjne) – przewód zbiorczy, do którego spływają ścieki z poziomów kanalizacyjnych. Przykanalik odprowadza je do zewnętrznej sieci kanalizacyjnej lub do innego odbiornika – zbiornika bezodpływowego, zwanego potocznie szambem, przydomowej oczyszczalni ścieków itp.

## Slide 20: ELEMENTY INSTALACJI KANALIZACYJNEJ
Syfon (zamknięcie wodne) – urządzenie zabezpieczające przed przedostaniem się gazów z instalacji kanalizacyjnej do pomieszczeń, w których zainstalowane są przybory sanitarne. Syfony montuje się przy każdym urządzeniu wypełnionym wodą. Są naturalnymi zaworami, uniemożliwiającymi przedostanie się nieprzyjemnych zapachów z instalacji kanalizacyjnych.
Wpust kanalizacyjny – urządzenie zbierające ścieki z odwadnianej powierzchni. Wpusty instaluje się, np. w podłodze pomieszczeń gospodarczych.
Czyszczak – szczelnie zamykany otwór rewizyjny, umożliwiający oczyszczenie niedrożnego przewodu kanalizacyjnego. Czyszczaki montuje się w dolnej części pionów kanalizacyjnych oraz na przewodach odpływowych dłuższych niż 15 m.
Przewody wentylacyjne – służą do napowietrzania kanalizacji i usuwania z niej gazów towarzyszących rozkładowi ścieków. Podstawowym sposobem wentylacji jest wyprowadzenie pionów wentylacyjnych ponad dach.

## Slide 24: OCHRONA ŚRODOWISKA A ŚCIEKI
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zakłady gastronomiczne muszą być wyposażone w lokalne urządzenia do oczyszczania ścieków. Do tych urządzeń należą:
Separatory tłuszczu (odtłuszczacze) – służą do oddzielenia tłuszczu. Odtłuszczacze są wmontowane w przewód kanalizacyjny na przyłączu odprowadzającym ścieki lub bezpośrednio pod zlewami.
Odstojniki do miazgi ziemniaczanej – wyposażone są w zbiornik z dnem sitowym, oddzielającym miazgę ziemniaczaną podczas pracy płuczko-obieraczek. Odstojniki instaluje się na przewodach odpływowych.
Separatory skrobi – zatrzymują skrobię oraz inne frakcje stałe zawarte w ściekach pochodzących z miejsc obróbki warzyw. Separatory skrobi instaluje się w miejscach ich nadmiernego powstawania, np. centralnych przygotowalniach i zakładach posiadających maszyny do obierania ziemniaków.
Odstojniki do piasku – stosowane w przygotowalni brudnej przy płukaniu ziemniaków i warzyw.
Młynki do odpadów organicznych – mielą odpady organiczne, również kości, po czym odprowadzane są z wodą do kanalizacji. Młynki montowane są bezpośrednio pod zlewem.

## Slide 25: SEPARATORY TŁUSZCZU
Separator tłuszczu
pod posadzkę
Separator tłuszczu
pod zlewozmywak

## Slide 26: SEPARATORY
Separator skrobi
Separator obierzyn

## Slide 27: OSADNIK GNILNY

## Slide 28: DRENAŻ ROZSĄCZAJĄCY

## Slide 29: PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

## Slide 30: ZASADY EKSPLOATACJI INSTALACJI KANALIZACYJNEJ
Zakazuje się odprowadzania do instalacji kanalizacyjnej stałych odpadów, powodujących przerwanie drożności instalacji
Zakazuje się odprowadzania substancji i materiałów, które trzeba poddać utylizacji
Okresowo należy sprawdzać drożność i szczelność układu rur
Należy sprawdzać drożność układu odpowietrzającego
Okresowo należy opróżniać szamba i osadniki gnilne
Zakazuje się stosowania szamb bez dna
Zakazuje się odprowadzania ścieków do rowów melioracyjnych, cieków i zbiorników wodnych