## Slide 1: Oleje i smary

## Slide 2: Znaczenie smarowania
>Tarcie powstające między powierzchniami współpracujących części maszyn jest główną przyczyną zużycia tych części.
>Podstawowym warunkiem zmniejszenia intensywności zużycia maszyn jest zmniejszenie tarcia, co uzyskuje się przez smarowanie.
>Istota smarowania polega na utrzymaniu ciągłej warstwy ( błonki ) smarnej między powierzchniami współpracujących części maszyn.

## Slide 3: Znaczenie smarowania
Smary wypełniają nierówności na trących się powierzchniach
Smarowanie odgrywa również rolę odprowadzania energii cieplnej(chłodzi współpracujące części )
Pełni rolę amortyzacji
Uszczelnia (między tłokiem a cylindrem)
Chroni przed korozją

## Slide 4: Korzyści wynikające ze smarowania
Sprawne i długotrwałe działanie części i mechanizmów
Przedłużenie czasu eksploatacji maszyn
Zmniejszenie zużycia energii napędowej
Uniknięcie nie zaplanowanych napraw awaryjnych i przestojów maszyn

## Slide 5: Podział smarów
Ciekłe
Stałe(plastyczne) nazywane wazelinami technicznymi lub smarami

## Slide 6: Pochodzenie smarów
Roślinnego
Zwierzęcego
Mineralnego
Syntetycznego

## Slide 7: Klasyfikacja olejów
Oleje napędowe
Oleje silnikowe
Oleje smarowe
Oleje przekładniowe
Oleje hydrauliczne
Oleje konserwacyjne

## Slide 8: Oleje napędowe
Są stosowane jako paliwo do silników z zapłonem samoczynnym

## Slide 9: Oleje silnikowe
Są stosowane do smarowania ruchomych części silników spalinowych

## Slide 10: Klasyfikacja olejów silnikowych
Klasyfikacja jakościowa API
Klasyfikacja lepkościowa SAE

## Slide 11: Klasyfikacja jakościowa API
Grupa oznaczona symbolem S – obejmuje oleje przeznaczone do smarowania silników czterosuwowych z zapłonem iskrowym
Dzieli się je na kategorie
> SA – najniższa jakość
> SB
> SC
> SD
> SF
> SG – najwyższa jakość

## Slide 12: Klasyfikacja jakościowa
Grupa oznaczona symbolem C - obejmuje oleje przeznaczone do smarowania silników wysokoprężnych
Dzieli się je na kategorie
CA - najniższa jakość
CB
CC
CD
CE - najwyższa jakość

## Slide 13: Oleje uniwersalne
Są oznaczone np. symbolem SG/CE lub CD/SF – są przeznaczone
do obu rodzajów silników.

## Slide 14: Klasyfikacja lepkościowa SAE
Dzieli się je na klasy i oznacza :
0W,5W,10W,20W,25W – stosowane w okresie zimowym
20,30,40,50,60 – stosowane w okresie letnim
SAE 15W/40 – oznacza olej wielosezonowy
Selektol SC SAE 20W/30 – olej silnikowy przeznaczony do silników czterosuwowych głównie z zapłonem iskrowym - całoroczny

## Slide 15: Oleje przekładniowe
Przeznaczone są smarowania przekładni kół zębatych np. skrzyń przekładniowych, mechanizmów różnicowych.

## Slide 16: Klasyfikacja olejów przekładniowych
Klasyfikacja jakościowa API – GL-1,GL-2,GL-3,GL-4,GL-5,GL-6 ( GL-6 stosowany do pracy w ciężkich warunkach)
Klasyfikacja lepkościowa SAE – 75W,80W,85W(na okres zimowy),90,140,250( na okres letni)
SAE 85W/140 – oleje wielosezonowe
HIPOL - Oleje przekładniowe z dodatkami uszlachetniającymi

## Slide 17: Oleje hydrauliczne
Są stosowane w hydraulicznych układach napędu i sterowania maszyn
HYDROL( 10,20,30,40,50,70)
Przy doborze rodzaju oleju bierze się pod uwagę zakres ciśnień w danym układzie hydraulicznym.

## Slide 18: Oleje konserwacyjne
Są stosowane w celu ochrony przed korozją części metalowych silników i maszyn
Do celów konserwacyjnych nie należy stosować oleju napędowego lub oleju przepracowanego
W rolnictwie stosuje się następujące środki konserwacyjne:
Oleje konserwacyjne
Oleje konserwacyjno-silnikowe
Smary konserwacyjne
Wazeliny techniczne

## Slide 19: Smary stałe
Smary stałe są to produkty plastyczne o konsystencji mazistej, czasem półpłynnej
Smar maszynowy nr 2, nr 3 – łożyska ślizgowe, przeguby, sworznie
Smar STP – podwozia
Smar grafitowy – pióra resorów, gwinty otwarte, koła zębate, łańcuchy
Smar ŁT – łożyska toczne(ŁT-4 łożyska toczne pracujące w temperaturze -30 do 120)