## Slide 1: DOBÓR MASZYN I URZĄDZEŃ DO PROWADZENIA WYBRANYCH PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH
W PRZEMYŚLE CUKROWNICZYM

## Slide 2: CUKROWNICTWO
Cukrownictwo jest to dział przemysłu spożywczego zajmujący się wytwarzaniem cukru – sacharozy w skali przemysłowej z trzciny cukrowej (60%) lub buraków cukrowych (40%).
W warunkach krajowych jedynym surowcem,
  z którego otrzymuje się sacharozę, są buraki cukrowe.
Produkcja cukru odbywa się w
  zakładach zwanych cukrowniami.
Kampanie cukrowe trwają 70 – 90 dni
  w okresie październik – styczeń.

## Slide 3: PRODUKCJA CUKRU

## Slide 4: PRODUKCJA CUKRU NA ŚWIECIE
Najwięksi producenci cukru:
  Indie – 17,9 mln ton,
  Unia Europejska – 17 mln ton,
  Brazylia – 13,6 mln ton,
  Chiny – 6,7 mln ton,
  Tajlandia – 6,4 mln ton,
  USA – 6,3 mln ton,
  Australia – 5,1 mln ton
  Polska 2-2,7 mln ton (czwarte miejsce w Europie)

## Slide 5: SUROWCE W PRZEMYŚLE CUKROWNICZYM

## Slide 6: SUROWCE W PRZEMYŚLE CUKROWNICZYM
klon cukrowy
palma cukrowa;
niektóre odmiany sorga;
kukurydza
  (syrop kukurydziany).

## Slide 7: BUDOWA BURAKA CUKROWEGO
1 – liście,
2 – główka,
3 – szyjka,
4 – korzeń właściwy – burak,
5 – ogonek,
6 – korzonki.

## Slide 9: CECHY JAKOŚCIOWE BURAKÓW CUKROWYCH
Ogłowione, świeże, nie zwiędnięte, nie zmarznięte, zdrowe
Masa nie mniejsza niż 0,1 kg
Zawartość cukru po 1 października pow. 15 %
Bez liści, chwastów, i innych roślin do 1% masy buraków
Główki buraków nieogłowionych do 3% masy
Korzonki boczne i ogonki o śr. do 1 cm - więcej niż 1 %
Bez buraków innych gatunków
Bez odłamków cegieł, żużlu i innych twardych przedmiotów
Dopuszczalna zawartość ziemi, piasku i kamieni

## Slide 10: ETAPY PRODUKCJI CUKRU
I ETAP
Ważenie
Krajanie
Ekstrakcja – otrzymywanie soku surowego
Wstępna defekacja soku- wprowadzanie tlenku wapnia
Główna defekacja
Saturacja I – węglanowanie CO₂
Filtracja I
Saturacja II
Dobór surowca, ocena jakościowa
Hydrotransport ze wstępnym myciem
Filtracja II
Siarkowanie
II ETAP
Zagęszczanie soku rzadkiego
Podgęszczanie soku gęstego
Krystalizacja

## Slide 12: PRODUKTY UBOCZNE PRZEMYSŁU CUKROWNICZEGO
Wysłodki - rozdrobnione kawałki korzeni buraków pozbawione cukru podczas dyfuzji. Stosowane są jako pasza.
Melasa – odciek cukrzycy III rzutu, zawierająca sacharozę, której nie można już wykrystalizować. Charakteryzuje się dużą lepkością i karmelowym zapachem. Wykorzystywana jest w przemyśle spirytusowym.

## Slide 13: WYSŁODKI
SUCHE
MOKRE

## Slide 14: MELASA

## Slide 15: CUKROWNIA

## Slide 25: PŁUCZKA DO BURAKÓW

## Slide 26: KANAŁ SPŁAWNY

## Slide 27: ŁAPACZ KAMIENI

## Slide 28: DYFUZOR

## Slide 29: WYPARKI

## Slide 30: SUSZARKA WYSŁODKÓW

## Slide 31: ZAPARZALNIK

## Slide 32: ZBIORNIK PRÓŻNIOWY

## Slide 33: DEFEKATOR

## Slide 34: PAKOWNIA CUKRU

## Slide 35: PAKOWNIA CUKRU

## Slide 36: RODZAJE CUKRU

## Slide 37: RODZAJE CUKRU
Cukier biały kryształ - najbardziej popularna forma cukru (o kryształkach 500 - 700 mikronów).
Cukier drobny - cukier o drobnych kryształkach (od 200 – 400 mikronów), stosowany do ucierania ciast i kremów oraz do posypywania produktów (sałatek owocowych, naleśników).
Cukier rafinada- cukier o dużych kryształach (800-2200 mikronów) stosowanych do słodzenia bądź dekoracji ciast i ciasteczek.
Cukier puder - cukier o najdrobniejszych kryształkach (do 100 mikronów), używany w formie sypkiej lub jako składnik lukrów.
Cukier w kostkach – cukier uformowany w kwadratowe, prostokątne lub inne go kształtu kostki podawany w wygodnej i łatwej do serwowania formie.
Cukier kandyz lodowy – biały gatunek kandyzu przypomina nieoszlifowane kamienie szlachetne. To wysoko rozbudowany monokryształ sacharozy, powstający w procesie krystalizacji przebiegającej w ruchu. Krążący w nieustannym obiegu z góry w dół roztwór cukru stygnąc osadza się, tworząc pojedyncze, odseparowane od siebie, symetrycznie narastające kryształy.
Cukier kandyz bursztynowy – brązowy gatunek kandyzu o dużych, nieregularnych bursztynowych kryształach. Monokryształy te powstają w procesie krystalizacji przebiegającej w spokoju – roztwór osadza się w duże płyty, które są potem łupane.
Głowa cukru - cukier w postaci stożka, powstaje w procesie sprasowania kryształków cukru w specjalnej formie

## Slide 38: PRZECHOWYWANIE CUKRU
Opakowania - worki papie­rowe
Pomieszczenia - bezwonne, czyste, suche, najlepiej ogrzewanych parą (centralne ogrzewanie)
Temperatura przechowywania – 15 - 18°
Wilgotność względna pomieszczeń – 65%
Składowanie na podestach, z dala od drzwi i okien i ok. 0,7 m od ścian