## Slide 1: Magazynowanie żywności
Urządzenia do magazynowania żywności

## Slide 2
Magazynowanie żywności może być złożonym i wymagającym procesem, ponieważ wymaga on spełnienia szczegółowych kryteriów związanych z przepisami prawa obowiązującymi w tej dziedzinie.
Rodzaj budowli wykorzystywanych do magazynowania oraz urządzeń magazynowych muszą odpowiadać wymaganiom dotyczącym artykułów i surowców spożywczych.
Do przechowywania dużych ilości surowców płynnych stosuje się zbiorniki , do surowców sypkich – silosy.

## Slide 3
Magazyn to obiekt przeznaczony do składowania i przemieszczania zapasów.
Magazyny mogą być :
nieosłonięte – składowiska
półosłonięte – wiaty
zabudowane – budynki

## Slide 4
Pomieszczenia magazynowe znajdujące się w punktach i zakładach gastronomicznych mają różne przeznaczenie.
Ich liczba, powierzchnia i wyposażenie zależą od rodzaju, wielkości zakładu i asortymentu oferowanych potraw.
Magazyny sytuuje się w części technologicznej , ekspedycyjnej, konsumenckiej oraz administracyjno – socjalnej.
Dobór urządzeń magazynowych należy dostosować do potrzeb danego działu w określonym zakładzie.

## Slide 5: Urządzenia do magazynowania żywności
Podstawowymi urządzeniami w magazynach zakładu gastronomicznego są :
Regały magazynowe
Szafy magazynowe
Półki wiszące
Palety
Urządzenia chłodnicze i transportowe
Przyrządy pomiarowe
termometry
higrometry
wagi
Lampy owadobójcze

## Slide 6: Charakterystyka wybranych urządzeń magazynowych
Regały magazynowe- mogą być wykonane ze stali, aluminium, polietylenu. Mają różne rozmiary , półki pełne lub perforowane, które zestawia się w różne kombinacje – regały modułowe
Szafy magazynowe- maja różne zastosowania , wykonane są ze stali nierdzewnej. Różnią się wielkości, sposobem otwierania drzwi (skrzydłowe, przesuwne) liczbą półek

## Slide 7
Półki wiszące – najczęściej wykonane są ze stali nierdzewnej . Mogą być otwarte lub zamykane z drzwiami skrzydłowymi lub przesuwanymi o różnej wielkości.
Palety – mogą mieć różne rozmiary . Wykonane są z drewna lub polietylenu odpornego na uderzenia i temperaturę.

## Slide 8
szafy
Półki

## Slide 9
Palety drewniane, plastikowe, metalowe

## Slide 10: Charakterystyka urządzeń chłodniczych magazynowych

## Slide 11
Urządzenia chłodnicze w zakładzie gastronomicznym wykorzystuje się niemalże w każdym miejscu. Zapewniają one prawidłowe warunki do przechowywania produktów żywnościowych , są niezbędne przy niektórych procesach technologicznych , takich jak produkcja sałatek, pizzy, deserów. Produkuje się w nich lód i lody, eksponuje gotowe wyroby i napoje.
Wśród urządzeń chłodniczych użytkowanych w zakładzie gastronomicznym wyróżniamy:
urządzenia chłodnicze magazynowe
urządzenia chłodnicze technologiczne
urządzenia chłodnicze ekspozycyjne

## Slide 12
Urządzenia chłodnicze magazynowe służą do przechowywania zapasów i próbek żywności oraz odpadów.
Najczęściej ustawie się je na zapleczu w części magazynowej zakładu oraz w sali konsumenckiej czy barze.
Urządzenia chłodnicze
Szafy chłodnicze
szafy pełne lub przeszklone
szafy na ryby
szafy chłodnicze bankietowe
chłodziarki barowe
stoły chłodnicze barowe
chłodziarki

## Slide 13
2. Szafy mroźnicze
Szafy mroźnicze ogólnego przeznaczenia
Szafy mroźnicze do lodów
3. szafy dwutemperaturowe
4. Zamrażarki skrzyniowe
5. Lodówki na próbki żywności
6. Schładzarki odpadów
7. Komory chłodnicze i mroźne

## Slide 14
Szafy chłodnicze – mogą mieć różne przeznaczenie. Można przechowywać w nich mięso, wędliny, produkty mleczne, warzywa, owoce, napoje, oraz dania gotowe np. w pojemnikach GN. Konstrukcję niektórych z nich dostosowano do przechowywania ryb lub próbek żywności. Urządzenia te mają różne wymiary i pojemność( od 150-1400 l). Szafy mają jedne lub dwoje drzwi, które bywają przeszkolne z hartowanego szkła . Wykonane są ze stali nierdzewnej lub malowanej blachy. Nowoczesne są sterowane cyfrowo. Zakres temperaturowy szaf to -2 Cdo + 10C.

## Slide 15
Szafy chłodnicze 1-, 2- drzwiowe
Szafa na ryby
Szafa wjezdna

## Slide 16
Szafy chłodnicze bankietowe – są wyposażone w koła z hamulcami , co pozwala na usprawnienie transportu wewnętrznego w zakładzie i umożliwia sprawną obsługę na imprezach . Niektóre rodzaje urządzeń (chłodziarki) można ustawiać pod blatami.

## Slide 17
Szafy mroźne – służą do przechowywania produktów w stanie zamrożonym . Temperatura w tych urządzeniach wynosi od -12Cdo -21C. Wnętrze może być wyposażone w półki lub haki.

## Slide 18
Szafy dwutemperaturowe – to urządzenia spełniające funkcje chłodzenia i zamrażania. . Mają 2 komory (chłodniczą i mroźną) , oraz najczęściej 2 niezależne agregaty.

## Slide 19
Zamrażarki skrzyniowe - są przeznaczone do przechowywania dużych ilości mrożonek . Posiadają dużą skrzynie i drzwi otwierane do góry zakres temperaturowy (-14C do -26C)

## Slide 20
Lodówki na próbki żywności – są przystosowane do przechowywania próbek w zakładach żywienia zbiorowego. Ich konstrukcja i wyposażenie( opisane kasety na pojemniki) pozwalają w higieniczny i prosty sposób przetrzymywać próbki . Zakres temperaturowy wynosi od -1C do +10C

## Slide 21
Schładzarki do odpadów – pozwalają na schłodzenie odpadów stałych . W komorach znajdują się pojemniki na odpady , które wrzuca się przez otwór zrzutu zaopatrzony w klapę . Zakres temperaturowy wynosi od + 2Cdo +15C.

## Slide 22
Komory chłodnicze i mroźne – chłodnie. Zazwyczaj buduje się je w zakładzie gastronomicznym na podstawie projektu zakładu. Służą do przechowywania różnych produktów spożywczych w warunkach chłodniczych lub mroźnych. Komory są zamkniętymi przestrzeniami , odpowiednio izolowanymi , zapewniającymi , paroszczelność. W komorach może panować temperatura dodatnia( komory chłodnicze) lub ujemna (komory mroźne i niskotemperaturowe poniżej -40C)drzwi są przesuwane lub skrzydłowe z podgrzewanymi ościeżnicami. Można je otwierać również od wewnątrz. Wnętrze wyposaża się w regały, haki i inny drobny sprzęt magazynowy.

## Slide 23
Komory chłodnicze i mroźne

## Slide 24: Zasady przechowywania żywności w chłodziarkach i zamrażarkach

## Slide 25
Jakość przechowywanych produktów żywnościowych zarówno w gospodarstwach domowych jak i zakładach gastronomicznych zależy w dużym stopniu od warunków przechowywania.
Nawet produkt najwyższej jakości niewłaściwie przechowywany obniży swoją jakość.
Szczególne zagrożenie stanowią produkty zamrożone , które wymagają od producentów, dostawców i odbiorców zachowania ciągłości łańcucha chłodniczego.

## Slide 26
Dlatego trzeba przestrzegać zalecanej temperatury przechowywania dla poszczególnych surowców i wyrobów gotowych. Spodki temperatury w chłodniach składowych, chłodniach – samochodach i magazynach nie powinny przekraczać +,- 1C. Źle przechowywane produkty zagrożone są pogorszeniem jakości i rozwojem drobnoustrojów.

## Slide 27
Podstawowe zasady eksploatacji urządzeń chłodniczych i mroźnych.
Dbałość o stan techniczny urządzeń
Przeglądy i konserwacja przez osoby uprawnione
Wykorzystanie urządzeń zgodnie z przeznaczeniem
Regularne wzorcowanie i kalibracja urządzeń kontrolno-pomiarowych
Ustawianie z daleka od źródła ciepła i nasłonecznienia

## Slide 28
Zapewnienie cyrkulacji powietrza wokół urządzeń
Regularne odszranianie i odmrażanie
Systematyczne mycie i czyszczenie
2. Monitorowanie temperatury wewnątrz urządzeń( przy braku wbudowanych termometrów , umieszczamy termometry)
3. Oznakowanie urządzeń

## Slide 29
4. Właściwe umieszczanie produktów w urządzeniach
Segregowanie produktów
Nie zapełnianie urządzeń zbyt dużą ilością produktów
Wyroby gotowe i produkty pakować w pojemniki do żywności
Sprawdzać terminy ważności
Oznaczać produkty do natychmiastowego spożycia
Nie wstawiać do urządzeń gorących potraw
Żywność w opakowaniach jednostkowych nie powinna mieć uszkodzonych opakowań
Nie przykrywać półek (zachowanie cyrkulacji)

## Slide 30
Rozmieszczenie produktów w lodówce